## Slide 1: ARMv8-A勉強会資料 Multi Processors(14章)
本田 晋也
名古屋大学 大学院情報学研究科
honda@ertl.jp

## Slide 2: Multi Processors
Multi Processors
  ARMv-8では幾つかのレベルのマルチプロセッサシステムをサポートしている
  Cortex-A57MPCoreやCortex-A53MPCoreは1から4個のプロッサを持つ
  シングルコアないしクラスタ構成を取ることが可能である
  デバイスの負荷が低い場合やスタンバイモードにおいて，ARMではクラスタ内の4コアのいずれでも消費電力を削減するためにシャットダウンすることが可能である．
  性能が必要な場合は，全てのプロセッサが使用され，可能な限り電力消費を押させながら負荷をシェアする
  マルチプロセッサは汎用のアプリケーションプロセッサや組込みシステムで使用されている
  シングルプロセッサよりマルチプロセッサの方が消費電力は低い．マルチプロセッサでは処理を速く終わらせて，長い時間パワーダウンモードとなる
  マルチプロセッサではシングルプロセッサと比較して低いクロックで同じスループットを実現出来る
  低いパワーのシリコンプロセスや低い駆動電圧は電力消費を低くする事が可能である
  現状のシステムではコアのクロックを個別に変更することが出来ない

## Slide 3: Multi Processors
ARMプロセッサはマルチコアに対して複数のオプションがある
  リアルタイム処理用のコアと性能の高いアプリコアを持つシステムを実現可能
  これらはシングルマルチプロセッサシステムと見なすことが可能である
マルチコアデバイスはシングルコアデバイスより応答性がよい
  割込みが入ると応答可能なコアが受け付ける
  複数のコアを使うと，重要なバックグランド処理と重要だが関連性のないフォワグラウンドプロセッサと同時に実行することが可能である．

## Slide 4: Multi-processing system
システムを次のように分類することが出来る
  シングルコアを含むシングルプロセッサ
  外から見るとシングルユニットやクラスタに見えるCortex-A53等のマルチプロセッサ
  それぞれ複数のマルチプロセッサを含む複数のクラスタ

## Slide 5: Determining which core the code is running on
幾つかのソフトウェアの操作はどのコアで実行しているかに依存する
  例えばグローバル初期化はシングルコアで実行し，ローカル初期化は全てのコアで実行する
Multi-Processor Affinity Register(MPIDR_EL1)
  ソフトウェアがどのコアで実行されているかの情報を取得できる
  クラスタが複数ある場合は何処のクラスタで実行されているかも取得可能である
プロセッサコンフィギュレーションのUbit
  シングルコアがマルチコアのクラスターを示す．
  affinityフィールドは階層的なコアの場所を示す
    0はクラスタ内のコアIDを示し，1はクラスターIDを示す
仮想マシンでの扱い
  EL1のソフトはハイパーバイザーにより制御された仮想マシンで動作する場合がある．E2やEL3はMPIDR_EL1に異なる値をセットすることが可能である，そのため仮想コア毎に異なる値を持つことが可能である
  物理コアと仮想コアの対応は変更することが可能である
  MIPDR_EL3は物理的な値を持つ

## Slide 6: Symmetric multi-processing
SMP
  ソフトウェアアーキテクチャで動的に各コアの役目を変更することが可能である
  クラスタ内のコアは同じメモリを持つハードウェアを共有する
  システムの負荷を最適化するため，タスクやスレッドはOSにより実行するするコアを動的にスケジューリングする
  マルチスレッドアプリは幾つかのコアで同時に実行される
  OSはアプリに対して複雑性を隠蔽する
プロセス
  このドキュメントではOSの扱う処理単位をプロセスと呼ぶ
  アプリケーションはライブラリやカーネルを呼び出す．
  それぞれのプロセスはスタック，ヒープ，データ領域等のリソースに割り付けられており，スケジューリング設定等の属性を持つ
  カーネルからプロセスはタスクとして扱う
  リソースを共有するタスクをプロセスと呼ぶ

## Slide 7: Symmetric multi-processing
kernel
  SMP操作を説明する際にOSの代わりに使用する
  例外ハンドラ，デバイスドライバ，他のリソースとプロセス管理コードが含まれる
  タスクスケジューラはタイマ割り込みが契機で呼び出される
    タスクのタイムスライスを管理して，タスクの優先度を考慮して次に実行するタスクを決定する
Thread
  プロセス内の別タスク．異なるコアで実行される
  プロセス中のあるスレッドがリソース待ちになっても，他のスレッドは実行可能である
  プロセス内のスレッドはメモリマップ等リソースを共有する
  スタックやコンテキストスイッチ時にカーネルにより保存される汎用のレジスタ値等のローカルリソースも持つ
  ローカルリソースは他のスレッドの不正なアクセスから保護されない
  スレッドはそれぞれ異なる優先度を持つ

## Slide 8: Symmetric multi-processing
SMP-OS
  SMP OSはアプリケーションに可能なコアリソースを提供する
  SMPシステムで複数のアプリケーションはソースコードのリコンパイルなしに並列実行可能である
ロードバランス
  典型的にはOSはコアを跨いでタスクをスケジューリングする
  これはロードバランスと呼ばれる．
  電力やパフォーマンスを最適化するために用いられる
Dynamic task prioritization
  SMPシステムのスケジューラはタスク優先度を動的に変更する
  カレントタスクがスリープすると他のタスクを実行する
  Linuxでは，性能がプロセッサにのみ依存する処理は，性能がI/Oで制限されるタスクより優先度は低くなる
  I/Oタスクはプロセッサタスクを割り込む，そしてI/Oを操作してスリープに入る．I/O待ちの間にプロセッサタスクを実行する．

## Slide 9: Symmetric multi-processing
割込み
  割込みのハンドリングもコア間でロードバランスされる
  消費電力の削減に有効である
  割込みレイテンシも改善する
  割込みハンドリングするコアを減らすことで，リソースがアイドルとなる時間を増やすことができ，消費電力を減らせる
  Linuxでは自動的な割込みのロードバランスをサポートしていない
  しかしながら，割込みのコアへの割り付けを変更することが出来る
  この機能を用いて割込みのロードバランスを実現するプロジェクト(irqbalance)がある
  irqbalanceは共有キャッシュ構成やパワードメインのレイアウトを考慮して割込みを受け付けるコアを決定する
コヒーレント
  共有メモリに関して同じドメイン間のコアでコヒーレントを確保する必要がある
  共有メモリへの書き込みは明示的な操作なしに他のコアに見えるようにしなければならない．順序を明確にするにはバリア命令が必要である．
  メモリマップの更新は，全てのコアで一貫している必要がある．

## Slide 10: Timers
OSスケジューラ
  タスクのタイムスライスを管理する機構
  個々のタスクの優先度から次に実行するタスクを決定する
  タイマーにより割込みを発生させ，次に実行するタスクを決定する
  全てのコアが同じクリティカルなリソースを使う時に問題が発生する
  それぞれのコアは周期的にスケジューラを実行する
  スケジュールは共有のリソース（タスクリスト）をアクセスする
  システムタイマは各コアに4個のタイマーチャネルを提供するカウンタを持つ．
    カウンタは固定クロックで駆動される
    Secure/Non-Secureタイマと，2個の仮想タイマを提供する
    それぞれのチャネルは64ビットカウンタに対するコンパレータを持つ
    カウンタがコンパーレターの値以上になると割込みが発生する
  システムタイマはMHzの固定周波数を持つ
    プリスケールは可能（10/100ティックでインクリメント）
    CNTFRQ_EL0レジスタによりシステムタイマの周波数を取得可能

## Slide 11: Timers
CNTFRQ_EL0
  コア毎に持っている
  ハードウェア的に設定されているのではなく，ソフトウェアにより設定可能であり，アプリケーションはファームウェアにより初期化された値を見る
CNTPCT_EL0
  現状のカウント値を提示する．
CNTKCTL_EL1
  EL0がシステムタイマに接続可能か制御する
タイマの初期化は以下の手順で行う
  CNTP_CVTP_CVAL_EL0に比較値を書き込む
  CNTP_CTL_EL0を設定してカウンタと割込みを初期化する
  CTP_CTL_EL0をポーリングしてEL0のタイマ割込みが発生しないかチェックする
ダウンカウントとして使用可能
  CNTP_TVAL_EL0にカウント値を書き込み可能
  ハードウェアは正しいCNTP_CVAL_EL0の値を計算する

## Slide 12: Synchronization
SMPシステムでは特定の時間では1つの書き込みしかないと制約しなければならない場合が多い
  周辺デバイスでは実現出来る
  グローバル変数やデータ構造では複数のスレッドからアクセス可能
  排他制御により保護する必要がある
  マルチコアシステムではスピンロックにより実現出来る
    フラグをシェアしてアトミックな操作によりテスト&セットする
Armの排他制御命令
  三種類の命令を提供
  byte, halfword, word, doubulewordでアクセス可能である
  これらの機能は，各コアの排他アクセスモニタにより使われる，コアやメモリシステムにより特定のアドレスのタグにより実現される
  これらの命令はマルチコアで使用するが，シングルコアでも同じコアのスレッド間の排他制御のためにも使用される

## Slide 13: Synchronization
A64の同期命令
  Load Exclusive (LDXR): LDXR W|Xt, [Xn]
  Store Exclusive (STXR): STXR Ws, W|Xt, [Xn] where Ws indicates whether the store completed successfully. 0 = success.
  Clear Exclusive access monitor (CLREX) This is used to clear the state of the Local Exclusive Monitor.
LDXR
  メモリをロードして物理アドレスのタグをセットする
STXR
  そのコアによって書き込むアドレスがタグされていれば，書き込みが成功する
  書き込みが失敗するとnon-zeroを汎用レジスタWに返す
  成功すると0を返す． Wレジスタを常に指定する必要がある(Xではない)

## Slide 14: Synchronization
排他命令は以下の属性でマップされたNormalメモリに対して操作可能である
  Inner or Outer Shareable.
  Inner Write-Back.
  Outer Write-Back.
  Read and Write allocate hints.
  Not transient.
スピンロックは周辺回路へのアクセス制御に使用することが可能であるが，ロックの場所はRAMである必要があり，周辺回路に対して排他命令を使用することが出来ない
それぞれのコアは1個のアドレスをタグすることが可能である
  排他モニタは他のコアが読み書きすることを防ぐ事は出来ない
  LDXRの後に書き込みがされたかモニターする
プログラマの責任
  アーキテクチャやハードウェアは排他制御の実装をサポートしているが，プログラマが正しくソフトウェアの振る舞いを使う必要がある．
  排他対象のメモリはソフトウェアにより不正にアクセス可能である
  排他ストアの対象は通常のメモリである
  対象メモリはウイークオーダーであるため，振る舞いを理解して使用する必要がある

## Slide 15: Asymmetric multi-processing
AMP
  各コアに独立した役割を割り当ててコアを分けて実行する方法．
  機能分散ソフトアーキテクチャであり，各コアで別のOSを実行する
  シングルコアに，特定の機能向けのアクセラレータを持つシステムとしても見える．
  AMPはタスクや割込みを特定のコアに割り付けたものとは異なる
メモリ
  AMPではそれぞれのタスクは異なるメモリビューを持つ
  この様なシステムではハードウェアキャッシュコヒーレント機能は要求されない．更に，共有リソースを用いた通信が要求される．場合によっては専用ハードウェアが必要となる．
  キャッシュコヒーレンシを使用すると，システムで共有しているデータのオーバヘッドを減らす事が可能である．
AMPを使用する理由
  セキュリティ，デッドライン要求を満たすため．
  特定のコアは特定の処理を実行するため

## Slide 16: Asymmetric multi-processing
SMPとAMPの両方の特徴を持つシステム
  複数のSMP OSで制御されるコアとそれ以外のコアで構成
  SMP間はキャッシュコヒーレントが必要だが，AMPのコアとは必要ない
  同じクラスタに入れる事が可能

## Slide 17: Heterogeneous multi-processing
HMP
  様々な意味があるが，ARMでは，100％命令が同じだが，プロセッサアーキテクチャが異なるクラスタで構成されているケースを示す．
  全てのプロセッサはキャッシュコヒーレントが保たれいる
big.LITTLE
  HMPの一種．電力効率がよいLITTLEコア と性能が高いbigコアがコヒーレントを 保つ．低い性能のタスクと高い性能の タスクを電力効率良く実行する
  アプリケーションはどのコアでも実行可能

## Slide 18: Exclusive monitor system location
排他モニタ
  マルチコアシステムは複数の排他モニタを持っている
  各コアはローカルモニタを持ち，システム上には1個以上のグローバルモニタがある
  変換テーブルの共有とキャッシャブル属性によりどのモニタを使うかが決定される
ローカルモニタ
  各コアはローカルモニタを持つ．
  ローカルモニタはコアを監視する
    コアが排他ロードをするとそれを記録する
    ストア時には前に排他ロードがなされていれば成功し，なされていなければ失敗する
    アーキテクチャは，モニターによるチェックを独立に実装することが可能である
    コアは物理アドレスをタグすることが可能である

## Slide 19: Exclusive monitor system location
ローカル排他モニタのクリア
  ローカル排他モニタは例外からのリターン（ERET命令）でクリアされる
  Linuxにおいて，EL1で動作する複数のタスクは例外リターンなしでコンテキストスイッチ可能である
  カーネルタスクに関連付けられているユーザースレッドからリターンする際に例外リターンを行う
  これはARMv7アーキテクチャと異なる．
    スケジューラがタスクスイッチの際に明示的にクリアする必要がある
  ローカル排他モニタをクリアするとグローバル排他モニタがクリアされるかは実装依存である
ローカルモニタの使用範囲
  ローカルモニタは対象のメモリが非共有とマークされた場合に使用される
    コア内のスレッドの排他制御用
  インナーシェアラブルとマークされているメモリにも使用可能．例えばシェアラブルドメイン間の排他制御に使える
  異なる，ノンコヒーレントコア間では，ミューテックスの場所はノーマル，ノンキャッシャブルとマークされ，グローバルモニタが必要となる

## Slide 20: Exclusive monitor system location
モニターがない場合の振る舞い
  グローバルモニタを含まない，もしくは特定のアドレスにのみ使用可能なシステムにおいて，排他アクセスを行った際の振る舞いは実装依存である
  以下は振る舞いのオプションである
    外部例外を発生
    MMU 例外を発生
    NOPとして扱い
    通常のLDR/STRとして振る舞う
ERG(Exclusives Reservation Granule)
  排他モニターの粒度を示す
  サイズは実装依存だが典型的にはキャッシュラインサイズである
  一つのERG範囲内に二つのフラグを置くと，片方にSTRXRを実行するとフラグが落ちるので，お互い干渉する．
  ソフトウェアでの対応は必要ないが，効率が悪化する．
  あるコアのERGはCTR_EL0から読み込める

## Slide 21: Cache coherency
コヒーレントキャッシュ
  CA53やCA57はクラスター内の他のコアとのキャッシュコヒーレンシをサポートしている
  これは正しく共有属性がついているメモリ領域を対象としている
クラスタ間のコヒーレント
  プロセッサがクラスタ構成の 場合，クラスタ間のコヒー レントも対応する
  これは，AMBA 4 ACE ベ ースのARM CCI-400と いった，キャッシュコヒー レントインターコネクトで 実現される

## Slide 22: Cache coherency
コヒーレンシのサポート
  ハードウェアデザイン決定に依存し様々なコンフィギュレーションが可能である
    シングルクラスタ内のみ可能
    big.LITTLEのように両方のクラスタ間で可能
    インナードメインに幾つかのクラスタ，アウタードメインに幾つかのクラスターを含むもの
操作のブロードキャスト
  キャッシュコヒーレントを有効にするためには，あるコアでのメモリ操作を他のコアにブロードキャストする必要がある
  インナー，アウターキャッシュ操作やシステムバリア命令をブロードキャストするか設定することが可能な信号がある（リセット時に指定）
  AMBA 4 ACE プロトコルは他のマスタへのバリアをサポートしているため，メインテナンスの順序とコヒーレント操作は保持される
  インターコネクタロジックはブートコードで初期化が必要である

## Slide 23: Cache coherency
ソフトウェアによる指定
  適切な変換テーブルエントリによって，どのマスタがどのアドレス領域を共有しているか指定する必要がある
  Normalのキャッシャブル領域は，すなわち共有属性が，非共有・インナー共有・アウター共有の領域である
  ノンキャッシャブル領域では，共有属性は無視させる
  マルチコアシステムでは，どのコアどのアドレスをキャッシュ化しているか知る方法はない
    特にインターコネクトがキャッシュの特徴を持つ場合（CCN-50x）
メインテナンスはインターコネクトにブロードキャストされる
  あるコアのソフトウェアは他のコアに対してクリーンや無効処理を他のコアに発行することが出来る
  共有ドメイン内の全てのコアに対してブロードキャストされる

## Slide 24: Cache coherency
SMP OS はTLBやキャッシュ管理のブロードキャストに依存している
外部DMAが外部メモリを操作する場合を考える
  SMP OS は各コアで動作しており，どのコアがどのデータを保持しているか不明である
  クラスタ内の場合はアドレス範囲を無効化すればよい
  操作がブロードキャスト出来ない場合，OSはcleanまたはinvalidateを各コアで実行する必要がある
  DSBはブロードキャスト操作が終わることを待ち合わせる
  バリアは，ブロードキャストで受け取る操作の終了を推し進めない

## Slide 25: Cache coherency
以下にキャッシュ管理操作を示す

## Slide 26: Multi-core cache coherency within a cluster
Software managed coherency
  ソフトウェア（主にデバイスドライバ）でダーティデータのクリーンや，古いデータをinvalidateする
  この方法は時間がかかり，ソフトウェアの複雑性が増す，共有の頻度が上がるとパフォーマンスが悪化する
Hardware managed coherency
  ハードウェアによりLevel1キャッシュをクラスター内で確保する
  D-Cacheを持ちMMUを有効にしてアドレスがコヒーレントマークされた場合
    データと命令間のコヒーレントは確保されない
  ARMv8-A アーキテクチャではハードウェア管理コヒーレントスキームがある
  共有とマークされたデータは全てのコアとバスマスタは同じ値を見る
  ハードウェアは複雑化するが，ソフトウェアはシンプルになる
アルゴリズム
  幾つかの種類がある
  ARMv8ではMOESIプロトコルを採用している
  ARMv8ではAMBA 5 CHI 接続されており，プロトコルはMOESIに近い

## Slide 27: Multi-core cache coherency within a cluster
プロトコルに依存するが，SCUはキャッシュのそれぞれのラインを以下のいずれかにマークする
  M (Modified), O (Owned), E (Exclusive), S (Shared) , I (Invalid)
M (Modified)
  最も新しいデータ，他のキャッシュには同じデータがない，メインメモリとデータをコヒーレントすることはない
O (Owned)
  データはダーティで1つ以上のキャッシュが持っている．最も新しい正しいデータコピーを持っている．1つのコアのデータがownedで，他のコアはsharedである．
E (Exclusive)
  メインメモリとコヒーレントがとれている．他のキャッシュは同じデータを持っていない
S (Shared)
  メモリとコヒーレントする必要がない．もっとも新しいデータでキャッシュ上の他の場所にもコピーがある
I (Invalid)
  キャッシュラインがinvalid

## Slide 28: Multi-core cache coherency within a cluster
次のルールが標準的な実装では適用される
  Modified または Exclusive のキャッシュラインにのみ書き込み可能．Sharedの場合は，他のキャッシュコピーは無効化される．書き込みはキャッシュの状態をModifiedにする．
  キャッシュを破棄した場合，Invalidにして，Modifiedのラインは先にメモリにライトバックされる
  Modifiedの場合，システムの他のキャッシュからのリードする場合に，updateを受け取る．リードの前に，データをメインメモリに書き込んで，キャッシュラインをSharedに変更する．
  Exclusive状態の場合，他のキャッシュを読み込まれた場合にはSharedになる
  Shared 状態は正確でない，もし1つのキャッシュがSharedを無効化した場合，他のキャッシュは，Exclusive状態になったことを知ることが出来ない．

## Slide 29: Multi-core cache coherency within a cluster
SCU（Snoop Control Unit）
  プロセッサクラスタが持つ
  多重化されたtagを持つため，キャシュコヒーレントロジックは次のようになる
    L1データキャッシュ間のコヒーレントを確保する
    L2命令・データキャッシュへのアクセスを調停する
    多重化されたTag RAM によりどのデータがどのコアのキャッシュにあるか管理する

## Slide 30: Multi-core cache coherency within a cluster
ARM multi-core での最適化
  コピー，クリーンデータ，ダーティデータの移動は，外部メモリをアクセスせず，L1間で移動可能である
  SCUにより実現される
Snoop Control Unit
  各コアのL1データキャッシュのコヒーレントを確保する．主な機能は
    調停(Arbitration)
    通信(Communication)
    キャッシュ間とキャッシュとシステム間の通信
プロセッサはこれらの機能を他のアクセラレータや周辺回路によるノンキャッシュDMAに適用して性能とシステム全体の消費電力を下げることが出来る
システムレベルのコヒーレントはソフトウェアの複雑性を低減することができる
コアは独立にデータコヒーレントを行うかを設定可能である
SCUは自動的にクラスタ内のL1のコヒーレントを確保する．

## Slide 31: Multi-core cache coherency within a cluster
実行コードの変更頻度は少なく，この機能はL1命令キャッシュに適用されない．
外部メモリへのアクセス時間を減らすためMOESIベースプロトコルで実装されている
メモリアクセスに対してコヒーレント管理をアクティブにするため以下を全てtrueにする必要がある
  プライベートメモリ領域のレジスタによりSCUは有効になっている．SCUはどのプロセッサが操作可能な構成可能である
  MMUは有効
  Normal 共有とページがマークされ，キャッシュポリシーがwrite-back, write-allocateとされている．デバイスとStrongly-orderdメモリはキャッシュ出来ない．write-throughキャシュはコヒーレントの観点ではキャッシュOFFと見なす．
SCUはシングルクラスタ内のコヒーレントを保つ．外部CPUやバスマスタが存在する場合は，ソフトウェアでコヒーレントを保つ必要がある

## Slide 32: Accelerator coherency port
Accelerator coherency port
  SCUのAMBA 4 AXI互換のスレーブインタフェースが提供
  ARMv8プロセッサに直接データを伝える
振る舞い
  追加のコヒーレント要求なしの標準のリード・ライトトランザクションを受け付ける．
  コヒーレント領域に対しするリード要求はL1にそのデータがあるかチェックする
  書き込みについては，外部メモリに書く前にL2キャッシュに書くことで消費電力と性能を改善する

## Slide 33: Cache coherency between clusters
クラスタ間でコヒーレントを保つ機能を持つ
  共有データへのトランザクション，バリアのブロードキャスト，メンテナンス操作を扱う
  クラスタは動的にコヒーレントドメインに追加・削除が可能
    例えばL2を含むクラスタ全体を電源OFFにする場合
  OSはパフォーマンスモニタユニット(PMU)により，コヒーレントのインターコネクトの状況を知ることが出来る

## Slide 34: Domains
ドメイン
  ARMv8-Aでは，ドメインはバスマスタの集合を示す
  ドメインはコヒーレントのためにスヌープをするマスタを定義する
    スヌープとはマスタのキャッシュにデータが入っているかチェックすることである
4種類のドメインが存在する
  Non-sharable
  Inner Shareable
  Outer Shareable
  System

## Slide 35: Domains
  Inner Shareableドメイン
    同じでは同じOSを実行する
  Outer Shareable ドメイン
    キャッシュを共有するが，物理的に近くないドメイン．
    Innter ドメインは同じOuter Shareable ドメインに所属する

## Slide 36: Bus protocol and the Cache Coherent Interconnect
クラスター間のコヒーレント
  コヒーレントバスプロトコルにより実現する
  AMBA 4 ACE 仕様はAXIコヒーレント拡張(ACE)を持つ
  ACEによりクラスター間でのコヒーレントを実現し，SMP-OSを実行可能である
  複数のクラスタがある場合，共有メモリへの書き込みは他のクラスタがキャッシュしていないか，メモリから読み込むかスヌープされる
IOとのコヒーレント
  AMBA 4 ACE Lite インタフェースはサブセットであり，片方通行のIOコヒーレント（DMA,ネットワーク,GPU）向けに設計されている
  これらのデバイスはキャッシュを持っていないが，ACEプロセッサとデータを共有する
  コアでないマスタのキャッシュとはコアのキャッシュはコヒーレントしないことが一般的である
    例えば多くのシステムではGPUのキャッシュをコアが見ることはない
    一方，GPUがCPUのキャッシュを見ることはある

## Slide 37: Bus protocol and the Cache Coherent Interconnect
ACE-Lite
  ACE-Lite により他のマスタが他のクラスタ内のキャッシュをスヌープ可能である
  共有領域であれば，リードは必要なコヒーレントキャッシュから取得でき，ライトはマージされキャッシュをクリーン＆無効化する
  ACE仕様では，TLBと-Cacheメンテナンス命令を全てのデバイスにブロードキャストすることが可能である
  データバリアはスレーブインタフェースに 送られる
CoreLink CCI-400 Cache Coherent Interface
  AMBA 4 ACEの最初の実装で2個のACE クラスターと8個のコアをサポート
  SMP OSをサポートしており， big.LITTLEコンビネーションを実現出来る

## Slide 38: Bus protocol and the Cache Coherent Interconnect
クラスター間のコヒーレントの例
  CA53からCA57のクラスタをリード
  A53からコヒーレントリード要求を出す
  CCI-400はCA53からのリクエストをCA57のクラスターのキャシュをスヌープする
  CA57はリクエストを受け付けると，データがあるかチェックする
  キャッシュにデータがあれば，CCI-400はCA57からCA53にデータを送る．その結果をCA53のキャッシュラインに入れる

## Slide 39: Bus protocol and the Cache Coherent Interconnect
CCI-400とACEプロトコルによりCA57とCA53クラスタ間のコヒーレントを実現し，外部メモリへのアクセスなしにデータ共有を可能とする
ARM CoreLink インターコネクトとメモリコントローラIPは，データのムーブとストアのクリティカルな変更とすることにより，
Coretex-Aと高性能メディアプロセッサ，動的メモリとSoCのパフォーマンスと消費電量を最適化する
CoreLinkシステムIDはSoC設計者に対して，システムメモリの利用効率を最大化して，静的・動的なレイテンシを減らす

## Slide 40: Compute subsystems and mobile applications
CA53とCA57を用いたモバイルアプリケーションプロセッサの例
  CoreLink MMU-500 システムMMU, CoreLink 400 システムIPを使用

## Slide 41: Compute subsystems and mobile applications
CA57とCA53はbig.LITTLEクラスタ構成となっており，CCI-400によるAMBA 4 ACE によるハードウェアコヒーレントが実現されている
ARM Mali-T628 GPU と IOマスターはAMBA 4 ACE-Lite インタフェースによりCCI-400に接続している
ARMはクラスター間のコヒーレントを実現する異なるオプションを提供している
  CoreLink CCI-400 Cache Coherent Interconnect
    2個のマルチコアクラスタとAMBA 4 と ABA Coherency 拡張，ACE をサポートしている
    ACEはMOESIステートマシンを使用している
  CoreLink CCN-504 Cache Coherent Network
    L3キャッシュと2チャンネルの72bitDDRを含む4個のマルチコアクラスタをサポート
    最適なシステムバンド幅とレイテンシを提供する
    CCNファミリーはAMBA5 CHI を用いた接続をサポートしている
      AMBA 4 ACE のサポートもある
    CCN-504は特にAMBA 4 AXI Coherency Extensions(ACE)仕様のポートがあり，複数のCortex-A間のコヒーレントを実現する

## Slide 42: Compute subsystems and mobile applications
    CoreLink CCN-508 Cache Coherent Network
    L3キャッシュと2チャンネルの72bitDDRを含む個のマルチコアクラスタをサポート
    32コアサポート
  CoreLink MMU-500 System MMU
    システムコンポーネントへのアドレス変換をサポート
  CoreLink TZC-400 TrustZone Address Space Controller
    セキュアとマークされたメモリ領域へのトランザクションへのセキュリティチェックを行う
  CoreLink DMC-400 Dynamic Memory Controller
    DDR2/3及びLPDDR2メモリへのインタフェースと動的メモリスケジュールを行う
  CoreLink NIC-400 Network Interconnect
    AMBA仕様のネットワークインタフェースを提供する
    様々なコンフィギュレーションが可能
      AHB to AXIプロトコル変換
      128個のマスタと64個のスレーブを持つAMBAプロトコルのインターコネクト