## Slide 1: ARMv8-A勉強会資料 基本(1,2,3章)
本田 晋也
名古屋大学 大学院情報学研究科
honda@ertl.jp
東海ソフト勉強会
2019年3月17日

## Slide 2: Chapter 1 : Introduction
ARMv8-Aは2種類の実行モードを持つ
  AArch64
    64bitモード，Linux等ではARM64と表記する場合がある
  AArch32
    32bitモード，ARMv7との後方互換性を持っているモード
32bitから64bitへの移行に伴う性能上のメリット
  多くのレジスタが使用可能．引数は8個までレジスタで渡される
  64bitレジスタにより64bitの値や計算を効率的に扱える．
  大きな仮想アドレスを使用可能

## Slide 3: Chapter 2 : ARMv8-A Architecture and Processors
2.1 ARMv8-A
  アプリケーションプロファイルをターゲットとしたARMアーキテクチャ

## Slide 4: Chapter 2 : ARMv8-A Architecture and Processors
ARMv8-A の特徴
  Large physical address
    4GB以上のメモリにアクセス可能
  64-bit virtual addressing
    4GB以上のアドレスを仮想アドレスとして使用可能
  Automatic event signaling
    この機能により電力効率のよい高性能のスピンロックを実現できる
  Larger register files
    31個の64bit汎用レジスタを持っている
  Efficient 64-bit immediate generation
    リテラルプールの必要性が少ない
  Large PC-relative addressing range
    +/-4GB のアドレスレンジを使用可能
  16KB and 64KB 単位の変換テーブルサイズのサポート
    TLBミスとページテーブルウォークの深さを減らす

## Slide 5: Chapter 2 : ARMv8-A Architecture and Processors
  New exception model
    OSとハイパーバイザーソフトの複雑さを減らす
  Efficient cache management
    ユーザーレベルのキャッシュ操作は動的コード生成を効率化する
    Data Cache Zero 命令によって高速なデータキャッシュのクリアが可能
  Hardware-accelerated cryptography
    ソフトウェアと比較して3倍から10倍の性能
  Load-Acquire, Store-Release instructions
    C++11, C11, Java メモリーモデル向けに用意された
    明示的なメモリバリア無しにスレッドセーフなコードを実現可能であり，実行性能を改善
  NEON double-precision floating-point advanced SIMD
    多くのアルゴリズムに対して SIMDベクタ化を有効にできる

## Slide 6: Cortex-A53 Processor
電力効率がよいプロセッサ
  インオーダ，8ステージパイプライン
  デュアルイシュー
  デュアル命令デコーダ

## Slide 7: Chapter3 : Fundamentals of ARMv8
Exception Level(ELn)
  ARMv8-Aにおける特権レベル
  基本的には一つのソフトウェアは1つのELを使用する
    EL0 : ユーザーアプリケーション
    EL1 : OSの特権レベル
    EL2 : Hypervisor
    EL3 : Secure Monitor を含むLow-Levelのファームウェアー

## Slide 8: Chapter3 : Fundamentals of ARMv8
2つのセキュリティ状態(Secure and Non-Secure)
  Non-SecureはNormal worldとも呼ばれる
  機構はTrustZoneと呼ぶ
  Secure worldはNormal world から保護されている
  それぞれworldでOSを実行可能である

## Slide 9: Chapter3 : Fundamentals of ARMv8
Virtualization
  Normal world でサポート
  Hypervisorを実行してVM上で複数のゲストOSを実行可能
Normal Worldの特権コンポーネント
  Guest OS kernels
    Non-secure EL1で動作するLinuxやWindows等のOS
    ゲストかホストで動作するかはhypervisorの設定による
  Hypervisor
    Non-Secure EL2で動作．
Secure Worldの特権コンポーネント
  Secure Firmware
    ブート時に動作するソフト，Secure Monitor call による各種サービスを提供
  Trust OS
    SecureサービスをNormal worldに提供する

## Slide 10: Execution states
AArch64
  A64命令を実行可能
AArch32
  A32またはT32命令を実行可能
AArch64
AArch32
PL0
PL1
PL2
PL1
PL0

## Slide 11: Exception Level の変更
ARMv7ではプロッサモードは例外を受け付けると自動的に変わる

## Slide 12: Exception Level の変更
ARMv7のモードはARMv-8の32bitモードで次のようにマップさている

## Slide 13: Exception Level の変更（AArch64）
次のルールに従う
  高い例外レベル(例EL0からEL1)に移動すると特権レベルが上がる
  EL0で例外が発生するとEL1に遷移して例外が受け付けられる
  EL1以上では例外が受け付けられ，同じELでベクタからプログラムが実行される．要因は
    割込み，メモリシステムアボート，未定義命令，システムコール，Secure monitor または hypervisor トラップ
  ERET命令で例外から復帰する
  例外から復帰では，同じ例外レベルないし低い例外レベルに遷移する
  Security 状態は変化しない

## Slide 14: Execution state(AArch32, AArch64)の変更
あるELのExecution stateがAArch64なら，それより低いELでAArch32を実行可能
同じELのまま Execution state を変更することは出来ない
ELの変更時に Execution state を変更することができる
EL3は Execution state を変更することは出来ず，リセット時に決まる
EL2/1は，System registerの設定で変更可能