## Slide 1: ARMv8-A勉強会資料 基本(4章)
本田 晋也
名古屋大学 大学院情報学研究科
honda@ertl.jp
東海ソフト勉強会
2019年3月17日

## Slide 2: Chapter 4 : ARMv8 Registers
64bitの31本のレジスタ（Xn）を持つ
32bitのWnレジスタとしてもアクセス可能
Wnレジスタアクセス時の上位32bitの扱い
  読み込み時 : 影響なし
  書き込み時 : 0が書き込まれる
32本目（X31/W31）の扱い
  多くの命令で0レジスタ(XZR/WZR)として扱う
    常に0が読み込まれる
  幾つかの命令ではSP(次ページで説明)へのアクセスとし て扱う

## Slide 3: AArch64 Special Register
以下の特別レジスターがある
AArch64モードで例外発生時には各ELのレジスタに戻り情報が保存される
  Exception Link Register (ELR).
  Saved Processor State Register (SPSR)
0レジスタ(XZR/WZR)
  常に0が読み込まれる，書き込みは無視．

## Slide 4: AArch64 Special Register
スタックポインタ(SP)
  EL毎にSPを持つ
  例外発生時はそのELのSPが使用される
  EL0は常にSP_EL0を使用する
  EL0以外は以下を選択可能
    SP_ELx : xはその時点のEL
    SP_EL0
  多くの命令でSPは操作できない
    幾つかの算術命令でSPを調整するために使用可能

## Slide 5: AArch64 Special Register
プログラムカウンタ(PC)
  ARMv7では通常レジスタあとして扱っていた
    コンパイラやハードウェアの複雑化を招く
  ARMv8では特別レジスタとして扱う
    命令で直接的にあつかうことが出来ない
例外リンクレジスタ(ELR)
  例外からの戻りアドレスを保持する

## Slide 6: AArch64 Special Register
保存プロセッサステータスレジスタ(SPSR)
  例外発生時のPSTATEの内容が保存される

## Slide 7: AArch64 Special Register
Processor State(PSTAE)
  ARMv7のCPSRとは異なりレジスタが存在しない
  個別のフラグにアクセスする
  例外発生時にSPSR_ELnに保存される
  EL0からはN,Z,C,Vのみアクセス可能

## Slide 8: System register
システムコンフィギュレーションのためのレジスタ
MSR/MRS命令によりアクセス
  MRS x0, TTBR0_EL1 // Move TTBR0_EL1 into x0
  MSR TTBR0_EL1, x0 // Move x0 into TTBR0_EL1
XX_ELn と付いているレジスタはバンクレジスタであり，n以上のELからアクセス可能
  TTBR0_EL1 : EL1,2,3からアクセス可能
  TTBR0_EL2 : EL2,3からアクセス可能

## Slide 9: Endianess
リトルエンディアン(LE)
  LSBからメモリに格納
ビックエンディアン(BE)
  MSBからメモリに格納
エンディアンの設定
  EL毎に設定可能
  プロセッサとしてどちらかのエンディアンのみしかサポートしていない場合もある

## Slide 10: Changing execution state
AArch64からAArch32に遷移した場合のレジスタの値
  アクセス可能な上位32bitのレジスタの内容は不定
  AArch32でアクセス出来ないレジスタの値は保持される
  EL2がAArch32の場合，EL3の例外エントリではELR_EL2の上位32bitの値は不定
  AArch64の幾つかのELのSPやELRはAArch32からはアクセス出来ない
    SP_EL0,1,2
    ELR_EL1

## Slide 11: Changing execution state
AArch32のレジスタ
  16本の32bitレジスタ（R15はPC）
  幾つかのレジスタはバンクとなっている
CPSR/SPSR
  カレントプログラムステータスレジスタ・セーブドプログラムステータスレジスタ

## Slide 12: Changing execution state
AArch32とAArch64のレジスタの対応
  AArch32ではレジスタの上位32bitはアクセス出来ない
  AArch64からアクセス出来ないレジスタもある

## Slide 13: Changing execution state
AArch32におけるPSTATE
  ARMv7のCPSRに幾つかのフィールドが追加されている

## Slide 14: NEON and floating-point registers
128bitの32個(V0-V31)のフローティングポイント用のレジスタを持つ
NEON命令で使用される
レジスタ名を変更することでアクセスサイズを変更することが可能
  16bitはデータ変換のみサポートしており，計算はサポートしていない

## Slide 15: NEON and floating-point registers
スカラーデータのマッピングは次の通り
下位ビットのみ使用可能である
  上位ビットは0となる
ベクターレジスタサイズ
  64bitと128bitをサポート

## Slide 16: NEON and floating-point registers
NEONのAArch32におけるレジスタ
  サイズが小さいレジスタは大きなレジスタにまとめられている
    コンパイラに対する制限となる
  AArch32のフローティングポイントとアドバンスドSIMDのレジスタはAArch64のFPとSIMDレジスタにマップされている
  AArch64のV16-V31はAArch32からはアクセスできない