## Slide 1: ARMv8-A勉強会資料 電源管理(15章)

## Slide 2: 電源管理
ARMシステムの多くはモバイル機器であり、バッテリから電力を供給しています。このようなシステムでは、電力使用量の最適化、および総エネルギー使用量の最適化が設計上の重要な制約となっています。プログラマは、このようなシステムでバッテリの寿命を節約するために、多くの時間を費やしています。
バッテリーを使用しないシステムでも、消費電力の節約が問題になることがあります。たとえば、環境上の理由から、消費者の電気代を削減するため、またはデバイスが発生する熱を最小限に抑えるために、エネルギーの使用を最小限に抑えたいと思うかもしれません。
ARMコアには、消費電力の削減を目的とした多くのハードウェア設計手法が組み込まれています。

## Slide 3: 電源管理
エネルギー使用量は2つのコンポーネントに分けることができます：
  Static
  スタティック消費電力は、リーク電力とも呼ばれ、コアロジックやRAMブロックに電力が供給されると必ず発生します。
  一般的に、リーク電流はシリコンの総面積に比例し、チップが大きくなればなるほどリーク電流は大きくなります。
  リーク電流による消費電力の割合は、ファブリケーションジオメトリが小さくなるにつれて大幅に増加します。
  Dynamic
  ダイナミック消費電力は、トランジスタのスイッチングによって発生し、コアクロック速度とサイクルごとに状態を変化させるトランジスタの数の関数となります。
クロック速度が速くなり、コアが複雑になればなるほど、消費電力は大きくなります。
これらの手法の主な例は次のとおりです。
  15-3ページのアイドル管理。
  15-6ページの電圧と周波数の動的スケーリング。

## Slide 4: 15.1 アイドル管理
コアがアイドル状態になると、OSPM（Operating System Power Management）は、コアを低消費電力状態に移行させます。
一般的に、状態の選択が可能で、それぞれの状態に関連して、異なる開始および終了待ち時間と消費電力のレベルがあります。
通常、使用される状態は、コアが再び必要とされるまでの時間に依存します。
一度に使用できる消費電力の状態は、SoC内のコア以外の他のコンポーネントの動作にも依存します。
各ステートは、ステートに入ったときにクロックゲーティングまたはパワーゲーティングされているコンポーネントのセットによって定義されます。

## Slide 5: 15.1 アイドル管理
ウェイクアップレイテンシとして知られる低消費電力状態から動作状態に移行するのに必要な時間は、深い状態では長くなります。
アイドル電力管理はコア上のスレッドの動作によって駆動されますが、OSPMはプラットフォームをコア自体を超えて他の多くのコンポーネントに影響を与える状態にすることができます。
クラスタ内の最後のコアがアイドル状態になると、OSPMはクラスタ全体に影響を与える電力状態をターゲットにすることができます。
同様に、SoCの最後のコアがアイドル状態になった場合、OSPMはSoC全体に影響を与える電力状態をターゲットにすることができます。
この選択は、システム内の他のコンポーネントの使用によっても駆動されます。典型的な例は、すべてのコアと他のバスマスターがアイドル状態のときにメモリをセルフリフレッシュすることです。

## Slide 6: 15.1 アイドル管理
OSPMは、正しい状態の選択を決定するために必要な電力管理ソフトウェアインフラストラクチャを提供しなければなりません。
アイドル管理では、コアまたはクラスタが低消費電力状態に置かれた場合、コアのウェイクアップイベントによっていつでも再起動することができます。
つまり、割り込みなどの低消費電力状態からコアを目覚めさせるイベントです。
OSPMは、コアまたはクラスタを動作状態に戻すための明示的なコマンドを必要としません。OSPMは、影響を受けたコアまたはコアが現在低電力状態にある場合でも、常に利用可能であるとみなします。

## Slide 7: 15.1.1 電源とクロック
エネルギー使用量を削減できる方法の1つは、ダイナミック電流とスタティック電流の両方を除去する電力除去（パワーゲーティングと呼ばれることもあります）、またはダイナミック電力消費のみを除去するコアのクロックを停止することであり、クロックゲーティングと呼ばれることもあります。
ARMコアは通常、以下のようにいくつかのレベルの電力管理をサポートしています。
  スタンバイ
  保持
  パワーダウン
  休止モード
  ホットプラグ

## Slide 8: 15.1.1 電源とクロック
特定の操作では、電源を切る前と切った後の状態を保存して復元する必要があります。保存と復元にかかる時間と、この余分な作業によって消費される電力は、適切な電力管理活動をソフトウェアで選択する上で重要な要素となります。
コアを含むSoCデバイスは、STOPやディープスリープなどの名前で、追加の低消費電力状態を持つことができます。
これらは、ハードウェアPLL(Phase Locked Loop)と電圧レギュレータが電力管理ソフトウェアによって制御されることを意味します。

## Slide 9: 15.1.2 スタンバイ
スタンバイ動作モードでは、クロックのほとんどは停止しているか、クロックゲーティングされています。これは、コアのほぼすべての部分が静的な状態にあり、消費される電力は、リーク電流と、ウェイクアップ状態を監視する少量のロジックのクロックのみであることを意味します。
このモードは、WFI（Wait For Interrupt）またはWFE（Wait For Event）命令を使用して開始されます。ARMでは、状態を変更する前に保留中のメモリトランザクションが確実に完了するように、WFIまたはWFEの前にデータ同期バリア(DSB)命令を使用することをお勧めします。
デバッグチャネルがアクティブな場合は、アクティブなままになります。コアは、ウェイクアップイベントが検出されるまで実行を停止します。ウェイクアップ条件はエントリ命令に依存します。WFIの場合、割り込みまたは外部デバッグ要求がコアをウェイクアップします。WFEの場合、SEV命令を実行するクラスター内の別のコアを含む、指定されたイベントがいくつか存在します。

## Slide 10: 15.1.2 スタンバイ
スヌープコントロールユニット（SCU）からの要求も、マルチコアシステムでのキャッシュコヒーレンシ操作のクロックを起動できます。つまり、スタンバイ状態のコアのキャッシュは、他のコアのキャッシュと一貫性があります（ただし、スタンバイ状態のコアは必ずしも次の命令を実行するとは限りません）。コアをリセットすると、コアは常にスタンバイ状態から抜け出します。
動的クロックゲーティングのさまざまな形式もハードウェアで実装できます。
たとえば、SCU、GIC、タイマー、命令パイプライン、またはNEONブロックは、アイドル状態が検出されたときに自動的にクロックゲートされ、電力を節約できます。
スタンバイモードは、すばやく（通常は2クロックサイクルで）開始および終了できます。したがって、コアのレイテンシと応答性への影響はほとんど無視できます。
OSPMにとって、スタンバイ状態は保持状態とほとんど区別できません。この違いは、外部デバッガーとハードウェア実装では明らかですが、オペレーティングシステムのアイドル管理サブシステムでは明らかではありません。

## Slide 11: 15.1.3 保持
デバッグ設定を含むコアの状態は低電力構造で保持され、コアを少なくとも部分的にオフにすることができます。
低電力保持状態から実行中の状態に変更する場合、コアをリセットする必要はありません。
保存されたコア状態は、低電力保持状態から実行中の動作に変更すると復元されます。
オペレーティングシステムの観点からは、エントリの方法、レイテンシ、および使用関連の制約を除いて、保持状態とスタンバイ状態の間に違いはありません。ただし、外部デバッガーの観点から見ると、外部デバッグ要求デバッグイベントは保留状態のままであり、コアパワードメインのデバッグレジスタにアクセスできないため、状態は異なります。

## Slide 12: 15.1.4 パワーダウン
この状態では、コアの電源がオフになっています。デバイス上のソフトウェアは、すべてのコア状態を保存する必要があるため、電源をオフにしても保持できます。
パワーダウンから実行中の操作への変更には、次のものが含まれます。
  電力レベルが回復した後のコアのリセット。
  保存したコア状態を復元します。
パワーダウン状態の特徴は、コンテキストが破壊的であることです。これは、コアを含む特定の状態でオフになっているすべてのコンポーネントに影響し、より深い状態では、GICやプラットフォーム固有のIPなど、システムの他のコンポーネントに影響します。デバッグおよびトレース電源ドメインの構成方法によっては、一部の電源切断状態でデバッグおよびトレースコンテキストの一方または両方が失われる場合があります。
オペレーティングシステムが、特定の状態ごとに関連するコンテキストの保存と復元を実行できるようにするメカニズムを提供する必要があります。
実行の再開はリセットベクタから始まり、この後、各OSはそのコンテキストを復元する必要があります。

## Slide 13: 15.1.5 休止モード
休止モードは、パワーダウン状態の実装です。休止モードでは、コアロジックはパワーダウンされますが、キャッシュRAMはパワーアップされたままです。
多くの場合、RAMは低電力保持状態で保持され、その内容は保持されますが、それ以外の場合は機能しません。これにより、ライブデータとコードがキャッシュに保持されるため、完全なシャットダウンよりもはるかに高速に再起動できます。この場合も、マルチコアシステムでは、個々のコアを休止モードにすることができます。クラスタ内の個々のコアが休止モードになることを許可するマルチコアシステムでは、コアの電源が切断されている間、コヒーレンシを維持する余地はありません。したがって、このようなコアは、まずコヒーレンスドメインから分離する必要があります。
マルチコアシステムは、休止状態になる前にすべてのダーティデータをクリーンアップし、通常、外部ロジックに信号を供給して電源を再投入する別のコアを使用して起動されます。

## Slide 14: 15.1.5 休止モード
ウェイクアップしたコアは、コヒーレンシドメインに再び参加する前に、元のコア状態を復元する必要があります。
コアが休止モードのときにメモリの状態が変化した可能性があるため、いずれにせよキャッシュを無効にしなければならない可能性があります。したがって、休止モードは、クラスターではなくシングルコア環境で役立つ可能性がはるかに高くなります。これは、コヒーレンシドメインからの離脱および再結合に追加のコストがかかるためです。
クラスターでは、他のコアが既にシャットダウンされている場合、通常、休止モードは最後のコアでのみ使用される可能性があります。

## Slide 15: 15.1.6 ホットプラグ
CPUホットプラグは、コアを動的にオンまたはオフに切り替えることができる技術です。
OSPMはホットプラグを使用して、現在のコンピューティング要件に基づいて、利用可能なコンピューティング容量を変更できます。
ホットプラグは、信頼性の理由で使用されることもあります。
ホットプラグとアイドル時のパワーダウン状態の使用には、いくつかの違いがあります。
  コアがホットアンプラグされると、監視ソフトウェアは、割り込みおよびスレッド処理におけるそのコアの使用をすべて停止します。コアは、呼び出し元のOSで利用可能であるとは見なされなくなりました。
  OSPMは、コアをオンラインに戻す、つまりコアをホットプラグするために、明示的なコマンドを発行する必要があります。 適切な監視ソフトウェアは、このコマンドの後にのみ、そのコアへの割り込みのスケジューリングまたは有効化を開始します。

## Slide 16: 15.1.6 ホットプラグ
通常、オペレーティングシステムは1つのプライマリコアでカーネルブートプロセスの多くを実行し、後の段階でセカンダリコアをオンラインにします。セカンダリブートは、コアをシステムにホットプラグするのと非常によく似ています。どちらの場合も操作はほぼ同じです。

## Slide 17: 15.2 動的電圧および周波数スケーリング
多くのシステムは、作業負荷が変動する条件下で動作します。したがって、予想されるコアの作業負荷に一致するようにコアのパフォーマンスを低下または増加させる機能があると便利です。コアのクロックを遅くすると、動的消費電力が削減されます。
Dynamic Voltage and Frequency Scaling(DVFS)は、以下を活用した省エネ技術です。
  消費電力と動作周波数の線形関係
  消費電力と動作電圧の二次関係
この関係は次のように与えられます:
  P = C×V2×f
    P ダイナミックパワー
    C 問題の論理回路のスイッチング容量
    V 動作電圧
    f 動作周波数
コアクロックの周波数を調整することで、電力を節約できます。

## Slide 18: 15.2 動的電圧および周波数スケーリング
低い周波数では、コアはより低い電圧で動作することもできます。
電源電圧を下げる利点は、動的電力と静的電力の両方を減らすことです。
特定の回路の動作電圧と回路が安全に動作できる周波数の範囲との間には、実装固有の関係があります。
特定の動作周波数とそれに対応する動作電圧はタプルとして表され、Operating Performance Point(OPP)として知られています。
特定のシステムでは、達成可能なOPPの範囲は、システムDVFS曲線と総称されます。
オペレーティングシステムはDVFSを使用してエネルギーを節約し、必要に応じて熱制限内に保ちます。
OSは、消費電力と必要なパフォーマンスを管理するDVFSポリシーを提供します。
高性能を目的としたポリシーは、より高い周波数を選択し、より多くのエネルギーを使用します。
エネルギーの節約を目的としたポリシーでは、低い周波数が選択されるため、パフォーマンスが低下します。

## Slide 19: 15.3 アセンブリ言語の電源指示
ARMのアセンブリ言語には、コアを低消費電力状態にするために使用できる命令が含まれています。
アーキテクチャでは、これらの命令はヒントとして定義されており、コアがこれらの命令を実行する際に特定のアクションを取る必要はありません。しかし、Cortex-Aプロセッサファミリでは、これらの命令は、コアのほぼすべての部分のクロックをシャットダウンする方法で実装されています。これにより、コアの消費電力が大幅に削減されるため、静的なリーク電流のみが引き込まれ、動的な消費電力は発生しない。
WFI命令は、以下のいずれかの条件でコアが起動するまで実行を一時停止する効果があります。
  PSTATE Iビットがセットされている場合でも、IRQ割り込み
  PSTATE Fビットがセットされていても、FIQ割り込み
  非同期アボート
関連するPSTATE割り込みフラグが無効になっているときに、コアが割り込みによって起動された場合、コアはWFIの後に次の命令を実装します。

## Slide 20: 15.3 アセンブリ言語の電源指示
WFI命令は、バッテリ駆動のシステムで広く使用されています。例えば、携帯電話は、ボタンを押すのを待っている間、コアを1秒間に何度もスタンバイモードにすることができます。
WFEはWFIに似ています。イベントが発生するまで実行を一時停止します。これは、リストされたイベント条件の1つ、またはクラスター内の別のコアによって通知されたイベントです。他のコアは、SEV命令を実行してイベントを通知できます。 SEVはすべてのコアにイベントを通知します。ジェネリックタイマーは、WFEからコアをウェイクアップする定期的なイベントをトリガするようにプログラムすることもできます。

## Slide 21: 15.4 電力状態調整インターフェース
PSCI(Power State Coordination Interface)は、コアの電源を投入または切断できる電源管理のユースケースを実装するためのOSに依存しない方法を提供します。これには以下が含まれます:
  コアアイドル管理
  コアの動的な追加と削除（ホットプラグ）、およびセカンダリコアブート
  big.LITTLE移行
  システムのシャットダウンとリセット
このインタフェースを使用して送信されたメッセージは、関連するすべての実行レベルで受信されます。つまり、EL2とEL3が実装されている場合、ゲストで実行しているリッチOSが送信したメッセージは、ハイパーバイザーによって受信される必要があります。ハイパーバイザーが送信した場合、メッセージは信頼できるOSと連携するセキュアなファームウェアによって受信される必要があります。これにより、各オペレーティングシステムはコンテキストの保存が必要かどうかを判断することができます。
詳細については、Power State Coordination Interface（PSCI）仕様を参照してください。